## Slide 1
2021 기초회로 이론 및 실험 프로젝트
003반 8조 정성호, 송효근, 양준엽
빛트박스(Lightning Beats)
음악은 청각적 자극이지만, 영화나 뮤직비디오와 같이 시각적 자극과 결합될 때 더 큰 의미를 줄 수 있음
또한 캠핑 수요가 증가하면서 ‘불멍’이라는 새로운 트렌드가 존재
이에 따라 음악 신호를 받아 주파수 영역에서 저주파에 반응하여, 드럼이나 베이스 박자에 맞춰 LED를 점멸시키는 회로를 제작하고자 하였음
프로젝트 주제 및 동기
설계 회로도
실제 동작 예시
①
②
④
⑤
③
① 마이크 전원 인가 및 신호 증폭. 실제 회로에서는 LM317T를 이용하여 마이크에 약 3V의 전원을 인가해 주었음
② 2차 샬렌 키 필터의 직렬 연결을 통해 구현한 4차 lowpass filter. 차단 주파수는 140Hz로 설정하였다.
③ 커패시터를 이용한 AC Coupling을 통해 OpAmp가 포화되지 않도록 조절
④ 필터를 거친 신호를 비반전 증폭기를 이용해 증폭
⑤ 신호의 DC 레벨을 조절하여 세기에 따라 LED가 순차적으로 점멸되게 함
주파수에 따른 LED 동작
설계 파라미터 설정
드럼 음원을 분석한 결과
베이스드럼은 약 140Hz 이하 주파수를 가짐
마이크를 통해 출력되는 전압은
수mV의 진폭을 가지므로 증폭이 필요
LED가 켜지기 위해서는
약 2V의 전압이 필요함